Návod k použití

031-A664201

- Naplňte hlavní válec brzdovou kapalinou. Po celou dobu odvzdušňování brzd udržujte hlavní válec zaplněný brzdovou kapalinou.

- Vyšroubujte odvzdušňovací šroub z brzdového válce a očistěte. Vraťte šrouby zpět a dotáhněte rukou.

- Dejte jeden konec dlouhé hadice do připojení vnější části víčka. Na druhý konec dlouhé hadice připojte adaptér pro odvzdušňování brzd.

- Otočte odvzdušňovacím šroubem o jeden a půl otáčky. Přiložte kuželový konec adaptéru pro odvzdušňování brzd do otevřeného odvzdušňovacího šroubu.

- Pomalu pumpujte brzdovým pedálem a vypouštějte přebytečný vzduch a starou kapalinu. Zkontrolujte pohledem dlouhou hadici, zda-li se ve vytékající brzdové kapalině vyskytují vzduchové bubliny. Pokračujte v procesu, dokud všechny bubliny nezmizí. Odpojte adaptér připojený k odvzdušňovacímu šroubu a dotáhněte odvzdušňovací šroub do původní polohy.

- Postupujte stejným způsobem u ostatních brzdových válců.

Upozornění: vzhledem k agresivitě brzdové kapaliny, způsobující korozi, zabraňte kontaktu s kůží, očima, oděvem a lakovanými plochami karoserie, atd. Doporučujeme  používat ochranné brýle. Pro snadnější přístup a pohodlí, doporučujeme vozidlo zvednout na zvedáku. Používejte odpovídající pomůcky ochranné pomůcky, jako jsou podpěrné stojany. Použitou brzdovou kapalinu zlikvidujte dle platných ekologických standardů.