# OBSAH

Popis vodárny				 3

Obsah balení				 4

Symboly a piktogramy 		 4

Účel použití			 	 5

Bezpečnostní upozornění		 6

Všeobecná bezpečnostní opatření 	 6

Uvedení do provozu  			 8

Plnění  				12

Obsluha  				14

Odstavení z provozu a skladování  	15

Technické údaje 			16

Údržba a čištění  			17

Poruchy a odstraňování závad  	18

Záruka a servis  			18

Likvidace   				19

ES Prohlášení o shodě	  	20

Tato příručka je součástí zařízení a musí být uživateli předána!

Prosím přečtěte si a dodržujte všechny pokyny a bezpečnost
		před uvedením zařízení do provozu. Jakékoliv nedodržení může
		způsobit úraz a zranění osob nebo škody na majetku!

# Popis vodárny.

Pozice		Označení

1	Rukojeť

2	Vypínač

3	Připojení výtlačného potrubí

4	Připojení sacího potrubí

5	Tlakový spínač

6	Plnicí zátka

7	Tlakoměr (tlak kotle)

8	Vypouštěcí zátka

9	Síťový kabel se zástrčkou

# Obsah balení.

Pozice		Označení

1	Domácí vodárna BHW 1000

2	Uživatelský manuál

# Symboly a piktogramy.

Použité symboly a piktogramy stejně tak jako důležitá upozornění jsou uvedeny v manuálu a na přístroji.

# Zákazové značky.

Nevstupujte do čerpací nádrže. 			Nevystavujte 											povětrnostním  vlivům.

Chraňte před mrazem.         				Zajistěte před dětmi.

# Příkazové značky.

Dodržujte návod k obsluze. 				Obecné značky.

Vytáhněte síťovou zástrčku. 				Všeobecný tip / nápověda.

# Informační poznámky / výstražné značky.

# Varování před elektrickým proudem.

# Všeobecné nebezpečí.

# Nevyhazujte do domáciho odpadu.

# Účel použití.

Domácí vodárna BHW 1000 je navržena pro čerpání čisté vody v domě a zahradě.

Může být také použita pro čerpání dešťové vody a nebo vody ze studny.

Nesmí být použita pro čerpání pitné vody.

Domácí vodárna BHW 1000 se používá pouze k určenému a popsanému účelu.

Každé nevhodné použití je považováno za nepřípustné, tím se může předejít nepředvídatelným škodám!

Za škody, které jsou způsobené nesprávným použitím, nepřebírá výrobce žádnou zodpovědnost.

Domácí vodárna BHW 1000 není určena pro nepřetržité používání, komerční nebo průmyslový provoz.

# Bezpečnostní upozornění.

# Pozor! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Před a během plnění, při údržbě a čistěni nebo vyřazení z provozu vždy 			vytáhněte zástrčku!

Zástrčku nevytahujte vlhkýma rukama!

Zástrčku vytahujte vždy za koncovku nikoli za kabel.

Zařízení může být provozováno pouze pod ochranou zásuvkou (RCD)30 mA.

(maximální síla jmenovitého proudu do 30 mA v souladu s VDE)

# Pokud si nejste jisti, požádejte nezbytně o radu kvalifikovaného elektrikáře.

# Všeobecná bezpečnostní opatření.

Před uvedením do provozu Vaší vodárny je nejprve nutné seznámit se s následujícím návodem a montážními pokyny. Tento návod Vám usnadní instalaci.

Dodržujte všechna varování a pokyny, může dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu, požáru a nebo přivodit další vážné zranění.

- Všechna bezpečnostní upozornění a pokyny si řádně uschovejte a předávejte je společně se strojem.

Váš stroj předávejte dál pouze se všemi přiloženými dokumenty.

# Elektrická bezpečnost.

• 	Poškozený kabel nebo zástrčka se nesmí opravovat ale nahradit za nový.

Výměny může provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

• 	Napájecí kabel domácí vodárny musí vždy odpovídat zásuvce. Neměňte

nikdy zástrčku za jiný typ. Nepoužívejte adaptéry zástrčky v kombinaci s 	uzemněnými spotřebiči.

Nevhodné nebo poškozené zástrčky nebo zásuvky mohou vést k úrazu 	elektrickým proudem nebo požáru.

• 	Nepouživejte  domací vodárnu nikdy v dešti a chraňte před vlhkostí.

Zvláště dbejte na to aby elektrické přípojky byly zabezpečené před zaplavením a 	chráněné před vlhkostí.

• 	Ujistěte se, že se shodují údaje na štítku výrobce s údaji elektrické sítě.

•	Při odpojování vodárny ze zásuvky nikdy netahejte za kabel a nepřenášejte

spotřebič pomocí napájecího kabelu, může dojít k poškození elektrických 	přípojek.

Udržujte napájecí kabel daleko od tepla a ohně, chemikálií, olejem a předměty s     	ostrými hranami.

>>	Poškozený napájecí kabel, nebo poškození elektrických částí, mohou vést k úrazu 	elektrickým proudem.

• 	Při práci venku, používejte pouze prodlužovací kabely které jsou pro venkovní 	použití určeny.

>>	Použitím prodlužovacích kabelů, které nejsou určeny pro práci venku, může dojít k

úrazu elektrickým proudem.

• 	Chraňte kabelové spojení před poškozením, zejména před teplem, ostrými 	objekty a olejem. Ujistěte se, že kabel není přiskřípnutý, ohnutý nebo vystaven 	silným nárazům.

# Bezpečnost osob.

• 	Nepoužívejte domácí vodárnu, do bazénů a jiných nádob, ve kterých se mohou 	zdržovat lidé nebo zvířata.

Provoz vodárny v prostoru, ve kterých se zdržují lidé nebo zvířata, není povolen.

• 	Nepoužívejte domácí vodárnu nikdy, pokud jste nadmíru unaveni nebo pod 	vlivem alkoholu, drog nebo léků. Vždy buďte pozorní a ohleduplní.

>>	Každá neopatrnost při manipulaci s domácí vodárnu, může vést ke zranění.

# Všeobecná bezpečnost - použití.

• 	Nenechávejte domácí vodárnu v dosahu dětí.

>>	Elektrické zařízení je nebezpečné a nikdy by nemělo být v dosahu dětí.

• 	Nenechávejte domácí vodárnu obsluhovat osobami, které nejsou obeznámeny s 	obsluhou nebo nečetly tyto pokyny.

>>	Je-li elektrické zařízení používano nezkušenými osobami, je to nebezpečné a může 	vést k nehodám.

• 	Použivejte domácí vodárnu pouze k uvedenému účelu.

• 	Pravidelně kontrolujte před použitím domácí vodárny, zda je nepoškozená. 	Zkontrolujte, hlavně napájecí kabel a vidlici.

V případě poškození nebo omezení, nesmí být přístroj použit, dokud nebyl 	odborně opraven. Pro tento účel by měly být použity pouze originální náhradní 	díly.

>>	Opotřebované, poškozené a špatně udržované elektrické nářadí může vést k nehodě.

# Bezpečnost vztahující se k produktu.

# Elektrické vodárny

• 	Nenechávejte přístroj běžet nasucho nebo s uzavřeným sáním.

# Sací hadice musí být vždy ponořená do nádrže.

• 	Nepoužívejte přístroj během mrazu a nebo při teplotách nad 40 °C

• 	Nečerpejte žádné kapaliny, jejichž teplota má více než 35 °C nebo znečištěné 	kapaliny.

>>	Čerpáním znečištěné kapaliny může dojít k poškození zařízení.

• 	Domácí vodárna nesmí být použita na přečerpávání slané vody, agresivní 	kapaliny (louhy kyseliny, atd.), hořlavé nebo výbušné kapaliny (petrolej, benzín, 	atd.), nebo potraviny (pitná voda, atd.).

• 	Nebezpečí poranění horkou vodou.

>>	Během provozu se může voda v čerpadle ohřát, a tak dojít ke zranění.

• 	Domácí vodárna nesmí být použita jako zdroj pitné vody, nebo instalována do 	oběhu 	pitné vody.

# Mějte take na zřeteli nařízení mistnich vodoprávních úřadů.

# Uvedení do provozu.

Pozor! Ujistěte se, že při všech pracích, je přístroj vypnutý a napájecí 		kabel odpojen!

# Umístění

Vodárna musí být nainstalována na pevné a bezpečné místo, které je vhodné pro váhu a předpokládanou váhu plné vodárny. Blok čerpadla umístěte na pevný a pokud možno rovný  podklad.

# Vodárnu umístěte v dobře větraném a před vlhkostí chráněném

místě.

Chraňte vodárnu, stejně jako napájecí kabel a napájecí konektor před 		nepříznivým počasím. Ujistěte se, že je chráněna proti zatopení a pádu 		do čerpané nádrže.

Zůstává-li vodárna stále na jednom místě, doporučujeme pří upevnění používat přiměřeně velkých šroubů na základové desce.

# Můžete se vyhnout / snížit vibrace použitím pružné podložky (gumy) .

# Připojení sací hadice.

Ujistěte se, že na sací potrubí vodárny nepůsobí žádné mechanické namáhání. Připojte dlouhé sací potrubí (od 3 m) a více.

Používejte pouze vhodné vakuové sací hadice, které jsou odolné vůči tlaku a deformaci.

Vždy se ujistěte, že je v nádrži dostatečné množství vody, aby se zabránilo 	           čerpání nasucho.

»1. Odstraňte ochranné krytky ze sacího a výtlačného připojení. Uzávěry mohou být 	   znovu použíty při skladování čerpadla, k ochraně proti nečistotám.

»2. Připojte sací hadice k sacímu hrdlu (4) a utěsněte tuto dodatečně pomocí teflonové 	      pásky.

Sací potrubí by mělo být pro dosažení optimálních výsledků co nejkratší a vždy vzestupně směřovat do vodárny.

Aby nedošlo k poškození zařízení, navrhujeme nainstalovat filtr se zpětnou klapkou na sací hadici. Zkrátíte tím tak čas, opětovného sání.

# Připojení výtlačné hadice.

# Nepoužívejte sací hadice nebo hadice které nejsou tlaku odolné.

Věnujte pozornost odborné instalaci všech tlakových části hadic.

# Nesprávná instalace nebo nesprávné komponenty mohou způsobit zranění

skrze tlakových kapalin.

Zabráňte tomu aby na výtlačnou hadici vodárny nepůsobilo žádné 			mechanické namáhání.

» Připojte tlakovou hadici k výtlačné straně (3) a utěsněte tuto dodatečně 			   pomocí teflonové pásky.

# Plnění.

# Pozor! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Ujistěte se, že při všech pracích, je přístroj vypnutý a napájecí kabel 			odpojen!

» 1. Otevřete uzávěr nádrže na horní straně čerpadla a naplňte čerpadlo čistou vodu, 	    dokud nezačne hrdlem vytékat ven. Ujistěte se, že i sací hadice je zcela naplněna 	    vodou.

» 2. Opět uzavřete otvor pomocí plnicí zátky. Dávejte pozor na neporušenost těsnění.

» 3. Nyní otevřete odvzdušnění na konci výtlačného potrubí pro odvzdušnění 		       vodárny.

# Obsluha.

# Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v části "Elektrická bezpečnost".

» 1 Připojte napájecí kabel (9), do uzemněné zásuvky.

» 2 Přepněte spínač motoru (2) on / off do polohy "I". Motor se spustí a začne 		  sání.

» 3 Zavřete uzávěr vody pokud voda nepřetržitě teče.

» Je-li dosažen maximální provozní tlak (3 bar), čerpadlo se automaticky 		    vypne.

Znovu se automaticky zapne, když pracovní tlak klesne na minimum (1,5 bar). 		Jelikož regulátor tlaku byl stanoven na typ čerpadla, neměl by být nikdy                                                       		změněn.

Ujistěte se, že se nikdo nezdržuje během používní čerpadla v čerpací 			nádrži.

# Odstavení z provozu a skladování.

Před jakýmkoliv delším nepouživáním nebo uskladněním domácí vodárny by měla být 	důkladně opláchnouta čistou vodou.

» 1. Vypněte napájení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

» 2. Otevřete uzávěry na konci výtlačného potrubí, aby veškerá voda odtekla.

» 3. Odpojte před uložením sací i tlakové hadice a zařízení zcela vyprázdněte

otevřením vypouštěcí zátky (8).

» 4. Skladujte domácí vodnárnu na suchém místě kde teplota neklesá pod bod mrazu, a 	       mimo dosah děti.

# Technické údaje.

Napájení 					230 V / 50 Hz
	Jmenovitý výkon 				1000 W
	Ochrana					IPX4
	Třída ochrany					I
	Výtlak (maximální)	 			44 m

Průtok (maximální) 				3500 l / h
	Sací (maximum) 				7 m
	Vstupní teplota (maximálně) 			35 ° C

Hmotnost 					~ 11,2 kg
	Pracovní tlak 					1,5 až 3,0 bar
	Výtlačné hrdlo 				 1 ", vnitřní závit 33 mm
	Sací otvor 					 1 ", vnitřní závit 33 mm

# Emise.

Naměřený akustický výkon 	(LWA) 	85,28 dB (A)
	Hladina akustického výkonu 	(LpA) 		72,26 dB (A)
	Kolísavost (K) 				  3,00 dB (A)

# Údržba a čištění.

Pozor! Při každé údržbě nebo čištění se ujistěte, že je zařízení vypnuto a napájecí 	kabel odpojen!

Pravidelně odstraňujte viditelné nečistoty na vodárně. Nevystavujte zařízení přímému 	vodnímu proudu a nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

Ujistěte se, že když se vodárna nepoužívá, tak v ní nezůstala žádná voda.

Neodčerpaná voda, může způsobit poškození vodárny korozí. Dodržujte pokyny 	uvedené v kapitole "Odstavení z provozu a uskladnění".

Opláchněte vodárnu po čerpání chlorované vody čistou vodou.

# Kontrola tlaku kotle.

Kotel je bezúdržbový, ale po delším používání může dojít k nízkému tlakovému 	poklesu.

» Vypněte vodárnu a otevřete ventil pro odtlakování vodárny.

» Ideální tlak kotle je 1,5 bar. Můžete zkontrolovat tlak běžným manometrem (třeba na 	   pneumatiky s tlakoměrem)

Toto se provádí pomocí vzduchového ventilu, který se nachází pod víčkem.

» Odšroubujte víčko a zkontrolujte tlak vzduchu kotle. Pokud je to nutné, doplňte tlak.   	» Vyvarujte se překročení maximálního tlaku 1,5 bar.

# Poruchy a odstraňování závad.

• Motor neběží / nestartuje.

» Zkontrolujte, zda je zástrčka v zásuvce. Zkontrolujte pojistky. Zkontrolujte, zda je 	   přepínač je v poloze "I".

• Čerpadlo běží, ale nečerpá vodu.

» Zkontrolujte hladinu čerpané kapaliny.

» Zkontrolujte, zda se čerpadlo plní vodou. Zkontrolujte výšku nasávání a je-li to 	   nezbytné snížte ji. Zkontrolujte podtlakovou hadici a těsnost přípojek.

»Pozor! Čerpadlo nesmí běžet na sucho!

• Tlak příliš nízký / nízký průtok.

» Zkontrolujte výšku nasávání.

» Zkontrolujte podtlakovou hadici a těsnost přípojek.

• Časté vypínaní a zapínaní vypínače zařízení.

» Zkontrolujte tlak v kotli, jak je popsáno v " Kontrola tlaku kotle ".

V případě poruch, které zde nejsou uvedeny, nebo nemohou být vyřešeny těmito 	radami, se obraťte na svého prodejce.

# Záruka a servis.

Berlan poskytuje na uvedený výrobek záruku po dobu 2 let od data zakoupení.

Tato záruka zahrnuje bezplatnou opravu nebo výměnu vadných - poškozených částí, 	které  vznikly v době záruky chybou výroby nebo vadou použitých materiálů.

Odstranění poruch je bezplatné a provádí se nahrazením funkčním zařízením nebo 	opravu zaslaného přístroje.

# Následující podmínky musí být dodrženy:

• Záruka se nevztahuje na poškození z důvodu jiného použití výrobku, než na jaký je 	určen nebo nedodržením pokynů v návodu.

• Záruka nemůže být uplatněna na škody a závady zaviněné neodborným zacházením, 	přetížením, použitím nesprávného příslušenství, mechanickým poškozením, zásahem 	nepovolané osoby a přirozeným opotřebením.

• Na přístroji nebyly provedeny žádné neoprávněné strukturální změny.

# Následující části přístroje jsou vyloučeny ze záruky:

• Hnací kolo čerpadla, filtry a těsnění.

Tato záruka nemá vliv na zákonná práva spotřebitele v rámci příslušných 	místních zákonů ani na práva vůči prodávajícímu, která plynou z prodeje.

V případě uplatňování záruky se obraťte na svého prodejce.

# Likvidace.

# Nespravnou likvidaci elektrickeho odpadu, mohou nastat následující situace:

» Spalování plastových součástí vytváří toxické výpary.

» Nedbalá likvidace umožňuje přístup neoprávněným osobám, které mohou tyto 	nesprávně používat.

• Zařízení a veškeré součásti balení včetně ochranný vložek, jako je například

polystyren, zlikvidujte v souladu s platnými předpisy o ochraně životního prostředí a 	  ekologicky šetrné recyklaci.

Pro uživatele v zemích Evropské unie:

# Nevyhazujte domácí vodárnu do domovního nebo komunálního odpadu!

Podle směrnice EU 2002/96 / ES, již není možné dále používat elektrický odpad, ale 	musí být odevzdán k životnímu prostředí šetrné recyklaci.

Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné 	informace u Vašich úřadù nebo prodejce zařízení.

# ES Prohlášení o shodě.

podle ES - Směrnice 2006/95 / ES

Berlan GmbH 				Kirchstraße 71 - 73

D-08248 Klingenthal

# Prohlašujeme, že výrobek:			Název:

# Výrobek:					Domácí vodárna BHW1000

Ve shodě s následujícími směrnicemi: 	2006/95/EG  2004/108/EG,

2000/14/EG_2005/88/EG

LWA= 88 dB(A)

# Byly použity následující harmonizované EN a národní normy:

EN 55014-1		EN 55014-2

EN 61000-3-2 	EN 61000-3-3

EN 60335-1		EN 60335-2-41

EN 62233 		EN ISO 3744

Toto prohlášení ztrácí platnost v případě, neautorizovaných změn výrobku, která 	nebudou výrobcem odsouhlaseny.

Klingenthal, 17/11/2014

Dokumentační zmocněnec:
								K-H Kopplin, Kirchstraße 71-73
								08248 Klingenthal

Zboží číslo:. 30119				Archivační číslo: 30119 2014 65 70 D

# Berlan GmbH

Kirchstraße 71-73

D-08248 Klingenthal

Germany