# Stopková pneumatická bruska Hymair AT-010K

Před prvním použitím pneumatické mikrobrusky si pečlivě pročtěte tento návod k obsluze.

Popis

Sada obsahuje pneumatickou mikrobrusku, 10 mikrobrousků s dříkem o průměr 3 mm, instalační klíč a rychlospojku, olejovač a vestavěný regulátor rychlosti

Technické parametry

Upínání 1/4" (6 mm)

Volnoběžná rychlost kmitání 54.000 min-1

Spotřeba vzduchu 57   l/min

Provozní tlak stlačeného vzduchu 6,3 – 8 bar

Vzduchová hadice 3/8" (9,5 mm)

Vnitřní připojovací závit 1/4"

Hmotnost 0,20 kg

Balení: plastový kufřík

Hmotnost:      0,4 kg

Dodávka stlačeného vzduchu

- Ujistěte se, že vzduchový kompresor používaný pro pohon pneumatického nářadí má odpovídající výkon, viz technické parametry.

- Před připojováním pneumatického nářadí ke zdroji stlačeného vzduchu uzavřete jeho kulový ventil.

- Tlak stlačeného vzduchu se musí pohybovat v rozmezí 6,3 - 8 bar. Vysoký tlak a nečistoty ve stlačeném vzduchu zkracují životnost pneumatického nářadí, které se rychleji opotřebovává a také může být příčinnou vzniku nebezpečných situací.

- Denně vypouštějte kondenzát. Voda ve vzduchovém potrubí se může dostat do nářadí a poškodit jeho vnitřní mechanizmus.

- Denně čistěte vstupní vzduchový filtr. Doporučené schéma zapojení nářadí můžete vidět na obrázku dole.

- Tlak v potrubí se může zvyšovat adekvátně při použití extra dlouhé vzduchové hadice (obvykle přes 8 metrů). Minimální průměr hadice by měl být 1/4´´, vnitřní průměr a šroubení by mělo mít stejný vnitřní otvor.  Obvykle doporučený vnitřní průměr hadice pro dodávku stlačeného vzduchu pro maximální výkon pneumatického nářadí 3/8´´.

- Používejte vhodné hadice a šroubení. Nedoporučujeme připojování nářadí přímo rychlospojkami, vzhledem k možné špatné funkci nářadí vlivem vibrací. Kromě připojení hlavní hadice a připojení mezi dodávkou vzduchu a hadicí vedoucí od nářadí.

- Hadici držte mimo dosah zdroje tepla, olejů a ostrých předmětů. Před každým použitím zkontrolujte poškození hadice. Ujistěte se, že veškeré spoje jsou bezpečné a těsní.

| Pneumatické nářadí Vzduchová hadice 3/8“ (vnitřní průměr) Maznice Regulátor tlaku Filtr Uzávěr ventilu Přívodní hadice | Rychlospojka Vypouštění kondenzátu 1/2" nebo větší potrubí a šroubení Sušička vzduchu 1" nebo větší potrubí a šroubení Vzduchový kompresor Automatická výpusť Vypouštění kondenzátu |
| --- | --- |

Bezpečnostní pokyny

- S důrazem na vyloučení úrazu vždy při práci s tímto pneumatickým přístrojem / zařízením používat ochranné pomůcky jako jsou ochranné brýle, ochranný pracovní oděv, ochranné pracovní rukavice.

- Tlak vzduchu nikdy nesmí překročit maximální pracovní tlak uvedený výrobcem.

- Nikdy nepoužívat uvedené zařízení ve výbušných atmosférách.

- Pro zajištění dlouhé životnosti je nutno používat odpovídající velikost (průměr) vzduchové hadice a odpovídající příslušenství.

- Před výměnou příslušenství, jakož i nepoužívání přístroje vždy tento odpojit od zdroje tlakového vzduchu.

- Nedotýkat se pohyblivých součástí a příslušenství přístroje v průběhu práce s ním.

- Při práci vždy udržovat přístroj v bezpečné vzdálenosti od těla.

- Vždy odpovídající ochranu sluchu – protihluková sluchátka.

- Pro správný provoz přístroje vždy používat odpovídající filtrační zařízení vzduchu a mazací jednotku.

- Věnovat zvýšenou pozornost mazání a konzervaci přístroje. V případě zařízení pro povrchové úpravy, věnovat pozornost odlučování vody a nečistot s následnou jemnou filtrací. Jednotky úpravy vzduchu, olejovače a odlučovače vody jsou rovněž součástí nabídky firmy AKADEA s.r.o.

- Vždy udržovat přístroj v nepoškozeném stavu v čistotě a suchém prostředí.

- Nářadí nikdy nepřenášet za vzduchovou hadici.

Údržba a mazání

Každodenním mazáním olejem ještě před zahájením práce s pneumatickým nářadím výrazně zvyšuje životnost těchto přístrojů. Nejjednodušším způsobem, jak zajistit toto mazání, je instalace filtru a olejovače na konec rozvodu stlačeného vzduchu, případně přímo k přístroji. Jestliže není momentálně takový olejovač k dispozici, je třeba denně před začátkem použití přístroje nalít do vzduchové hadice cca 1 až 2 cm3 vzduchového oleje SAE 10 nebo po 3 nebo 4 hodin provozu. Nemazaný vzduchový motor ztrácí rychle výkon a tato okolnost pak vede nevyhnutelně k jeho opravě. Částečky rzi v rozvodu stlačeného vzduchu jsou zachycovány odlučovačem vody přístroje. Dbejte na to, aby vzduch byl vždy čistý a olejovaný. Veškeré doplňkové přístroje pro úpravu vzduchu Vám poskytne autorizovaný prodejce pneumatického nářadí.

Upozornění

- Nikdy nepoužívejte toto zařízení v potenciálně výbušné atmosféře.

- Při práci s tímto nářadím stůjte na pevném podkladu a vždy noste ochranné rukavice.

- Náhlý pohyb nářadí, vlivem reakčních sil nebo poruchy uvnitř nářadí může způsobit zranění.

- Volné oblečení nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit o pohyblivé části nářadí.

- Hlukové emise (hladina tlaku zvuku) v pracovním prostředí může překročit normální standard, obvykle 85dB (A). V tomto případě je použití kvalitní pomůcky pro ochranu sluchu nezbytnou nutností.

- Náhlá změna směru pohybu vloženého nástroje může vyvolat nebezpečné situace.

- Uklouznutí, zakopnutí, upadnutí převážné způsobí vážné zranění nebo dokonce smrt. Buďte opatrní a dávejte pozor na hadici ležící na zemi, která vede k pneumatickému nářadí.

- Nadměrný tlak stlačeného vzduchu a příliš vysoké volnoběžné otáčky nástroje mohou urychlit opotřebení nářadí a mohou být příčinou nebezpečných situací.

- Nepřetržitý provoz a špatné pracovní podmínky způsobí zranění rukou. Při znecitlivění nebo bolesti ruky, obsluha musí přerušit činnost a udělat si přestávku a po odpočinutí pokračovat v práci. Obsluha musí vyhledat lékařskou pomoc, jestliže se objeví vážné symptomy.

- Nikdy nepozměňujte vnitřní a vnější konstrukci nářadí, můžete tímto způsobit nebezpečné situace během práce.

Odstraňování problémů všeobecně

Problémy:

- nářadí nepracuje obvyklou rychlostí nebo pracuje proměnlivou rychlostí

- pohon je zablokovaný

- samovolné spuštění po připojení nářadí ke stlačenému vzduchu

- snížení kroutícího momentu

- abnormální vibrace - rychlé zahřátí pláště nářadí

Příčiny:

- přívod stlačeného vzduchu není dostatečný (tlak vzduchu není v požadovaném standardu)

- regulátor rychlosti/spoušť je poškozená

- lopatky pohonu jsou poškozené nebo opotřebované

- do pohonu vnikla nečistota

- páčka ventilu nebo spouště je nefunkční

- netěsnost přívodu stlačeného vzduchu nebo kdekoliv jinde

- poškozené ložisko/a

- příslušný O-kroužek/y jsou opotřebované nebo ve špatné poloze

- nářadí není mazáno

Odstranění:

- zkontrolujte přívod stlačeného vzduchu, není-li zablokována nebo překroucena vzduchová hadice.

- zkontrolujte vzduchový kompresor a dodávku správného požadovaného tlaku

- vyměňte lopatky

- demontujte nářadí a vyčistěte jeho vnitřní součásti podle příslušných pokynů

- upevněte páčku ventilu nebo spouště a zkontrolujte správnou funkci

- zkontrolujte těsnost vedení vzduchu a případně ji odstraňte

- vyměňte ložiska

- vyměňte poškozené O-kroužky nebo je dejte do správné polohy

- nářadí rovnoměrně namažte olejem, dokud nedosáhnete správných otáček a kroutícího momentu

*Poznámka: Při jakékoliv další zvláštní poruše, která nemůže být odstraněna uživatelem, kontaktujte prosím vašeho prodejce nebo jeho servisní oddělení.

Skladování

Vyvarujte se skladování výrobku v místech s vysokou vlhkostí, která může mít za následek zrezivění mechanismu uvnitř pneumatického nářadí. Před uložením, výrobek nakonzervujte olejem, který nalijete do vstupního otvoru vzduchu a nechte několik sekund proběhnout. Použitý olej musí být určen pro pneumatické nářadí.

Likvidace nepotřebného zařízení

Je-li výrobek vážně poškozen nebo je na konci životnosti, odneste jej do sběrného místa na recyklaci. Výrobek nikdy nevhazujte do odpadu nebo ohně.