## Mycí stůl pro čištění/mytí dílů MH-9023

- POPIS

Mycí stůl je určený pro běžné mytí/čištění předmětů, jako jsou např. součástky v autoopravnách, díly strojů v průmyslové údržbě apod. Má robustní ocelové provedení. Základními konstrukčními komponenty jsou mycí vana s víkem a snadno vyjímatelnou pracovní podlážkou, nádobkou na mytí malých dílů a ohebnou hadičkou s tryskou na konci, elektrické čerpadlo a podstavec mycí vany. Čistící kapalina stále cirkuluje v uzavřeném okruhu.

- POSTUP PŘI MONTÁŽI

- Vyjměte přístroj z kartónu a vizuálně ho prohlédněte, není-li poškozený.

- Vyjměte části uvnitř vany.

- Položte čistý a pevný kartón na podlahu a položte na něj přístroj. Při pokládání držte víko přístroje zavřené.

- Namontujte čtyři nohy na konzoly pomocí šroubů M6x12 a matic M6. Matice zatím nedotahujte.

- Umístěte spodní poličku mezi nohy rovnou plochou nahoru a připevněte k nohám pomocí šroubů M6x12 a matic M6.

- S nohami tlačenými pevně proti spodní poličce dotáhněte všechny šrouby.

- Dotáhněte všechny šrouby namontované v kroku 4.

- Postavte přístroj na nohy, buďte opatrní a držte víko zavřené.

- Vložte dovnitř vany pracovní poličku a koš.

- Vložte čerpadlo do drážky na straně vany a pak nainstalujte filtrační síto.

- Zapojte přístroj do standardní uzemněné zásuvky 240V 50Hz a nalijte vhodnou čistící kapalinu.

- Zapněte hlavní vypínač. Kapalina bude nyní proudit z hrdla flexibilní hadice.

- TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájecí napětí: 					230 V/50 Hz

Proud: 							0,5 A

Cirkulace čisticí kapaliny:				10-12 l/min

Objem mycí vany:					76 l

Objem čisticí kapaliny:				45 l

Maximální teplota čisticí kapaliny: 			50°C

Maximální hmotnost čištěného dílu:			20 kg

Vnitřní rozměry mycí vany:				760x530x275 mm

Hloubka vany při použití pracovní podlážky: 	140 mm

Vnější rozměry:					780x540x910 mm

Hmotnost: 						35 kg

4.	ODMAŠŤOVACÍ A ČISTÍCÍ KAPALINY

Pro tento mycí stůl se používají čisticí kapaliny určené do ekologických mycích stolů, např. Purgasol, Arva, atd., voda a vodou ředitelné mycí přípravky (pH v rozmezí 6 až 8). Nelze ale používat benzin, petrolej, naftu, trichlorethylen, perchlorethylen, aceton apod. Popis čisticích kapalin je uveden níže.

Pozn.: čisticí kapalina Purgasol se dodává v sudech 50 l a 200 l. Dovoz, zpětný odběr a ekologická likvidace jsou zajištěny. Informace sdělí obchodní oddělení UNIVER.

Purgasol
Pro odmašťování za studena při zvlášť velkém znečištění součástí olejem (např. v autoopravnách) a jinými nejhrubšími nečistotami. Pomalejší odpařivost pomáhá dobré prostupnosti vrstvami nečistot. Je vhodný do provozů s velkou četností odmašťování, kde se uplatní výhoda silné odmašťovací schopnosti ve spojení s příznivou cenou.

EL-extra
Pro odmašťování za studena při velmi vysokých nárocích na čištění a odmaštění (např. u elektromotorů, elektrodílů, součástí brzd apod.). Je prakticky bez zápachu s minimálním obsahem aromátů, velmi rychle se odpařuje a očištěné díly jsou v krátké době suché. Přitom se jedná o hořlavou kapalinu jenom III.třídy nebezpečnosti.

Quick
Pro odmašťování za studena v případech, kdy jde o rychlé pracovní nasazení, např. pro čištění a odmaštění před další povrchovou úpravou. Extrémně rychle se odpařuje. Protože se jedná o hořlavou kapalinu II.třídy nebezpečnosti, je při použití nutné dodatečné vybavení pracoviště lokálním odsáváním.

RF-čistič
Pro odmašťování za studena s velmi pomalou odpařivostí, která napomáhá dobré prostupnosti vrstvami nečistot. I když je třeba počítat s delší dobou osychání, neodpařená kapalina na povrchu odmaštěného dílu chrání ho dočasně proti korozi.

UPOZORNĚNÍ

Čerpadlo a části mycího stolu se mohou poškodit, jestliže použijete pro čištění a mytí dílů benzin, petrolej, naftu, trichlorethylen, perchlorethylen, aceton apod.

- ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Jediný problém, který se může vyskytnout na tomto zařízení je snížený průtok nebo žádné proudění čistící kapaliny z trysky flexibilní hadice. Pravděpodobná příčina bude v cizím předmětu v trysce flexibilní hadice. Pro odstranění problému postupujte následovně:

  - Zkontrolujte kontrolku ve spínací skříňce, zda-li svítí.

  - Pomocí izolovaného šroubováku se lehce dotkněte pláště elektromotoru.  Lehké kmitání magnetické přitažlivé síly znamená, že elektromotor je napájený.

  - Odpojte zařízení od přívodu vytažením napájecího kabelu ze zásuvky.

  - Demontujte přední víko čerpadla odstraněním 3 šroubů. Odstraňte nečistoty usazené kolem rotoru.

  - Namontujte přední víko čerpadla zpět do původního stavu.

|  | Poz. Popis ks 1 Víko 1 2 Pracovní koš 1 3 Závlačka 4 4 Kolík 4 5 Bezpečnostní plech 1 6 Pracovní polička 1 7 Vana 1 8 Pérová podložka 24 9 Matice 24 10 O-kroužek 1 11 Zátka 1 12 Spodní polička 1 13 Noha 4 14 Šroub 24 15 Matice 5 16 Pérová podložka 5 17 Šroub 5 18 Průchodka 2 19 Napájecí kabel 1 20 Čerpadlo 1 21 Šroub 1 22 Hlavní vypínač 1 23 Spínací skříňka 1 24 Flexibilní hadice 1 25 Konzole 1 26 Tělo čerpadla 1 27 Zadní víko čerpadla 1 28 Kryt filtru 1 29 Kryt tělesa čerpadla 1 30 Koleno 1 31 Plastová podložka 1 32 Hrdlo 1 33 Sací koš 1 34 Filtr 1 35 Těsnící kroužek 1 36 Rotor čerpadla 1 37 Podložka 2 38 Těsnící kroužek 1 39 Držák rotoru čerpadla 1 Elektrické schéma |
| --- | --- |