Obsah:

Charakteristika produktu                                str. 1

Bezpečnost                                                         str. 1

Připojení                                                            str. 1-2

Výběr funkcí                                                      str. 2-3

Nabíjecí módy                                                    str. 3-4

Specifické módy                                                 str. 4

Ochrana                                                              str. 5

Závady, příčiny, řešení                                      str. 5

Prohlášení o shodě                                             str. 5

Příslušenství a přední strana stroje                 str. 6

Tento manuál obsahuje důležité bezpečnostní a operační instrukce. Přečtěte si jej pozorně před prvním použitím stroje a uložte ho na bezpečné místo pro pozdější potřebu.

Charakteristika produktu

GYSTECH 7000 byl navržen pro nabíjení mnoha druhů SLA (bezúdržbových, olověných, kyselinových) baterií převážně využívaných v automobilech a dalších podobných strojích. Baterie mohou být rozličných typů, např. WET (kyselinové elektrolitové), GEL (gelové), AGM (sklolaminátové desky).

Gystech 7000:

- nabíjí 12V baterie (6 komor po 2V) od 14Ah do 130Ah nebo provádí údržbu baterií od 14Ah do 230Ah.

- nabíjí 24V baterie (12 komor po 2V) od 14Ah do 60Ah nebo provádí údržbu baterií od 14Ah do 120Ah.

Gystech 7000 automaticky detekuje napětí připojené baterie (12V/24V).

Bezpečnost

- Nepokoušejte se nabít nedobíjecí baterie.

- Pokud je zdrojový kabel poškozen, nepoužívejte Gystech 7000. Zašlete nabíječku do nejbližšího autorizovaného servisu, aby nedošlo k újmě na zdraví.

- Respektujte hodnotu pojistky, která je ve zdroji použita.

- Nezakrývejte nabíječku během nabíjení.

- Nabíjení provádějte v dobře ventilovaném prostoru.

- Odpojte baterii od vozidla pro použití obnovovacího módu (více informací níže).

- Nabíječka musí být recyklována ve sběrném dvoře, nevyhazujte ji do odpadu.

- Tento stroj nesmí být používán dětmi a nepovolanými osobami bez dohledu.

- Pro napájení zdroje nevyužívejte poškozené zásuvky.

Připojení

- Nabíjení baterie, která je permanentně připojena ve voze:

- Před připojením nebo odpojením nabíjecích kabelů, je nutné odpojit zdrojový kabel ze zásuvky.

- Zkontrolujte polaritu baterie. Pozitivní pól (+) má většinou širší konektor než pól negativní (-).

- Zkontrolujte konektor baterie, který je připojen k uzemnění. Běžně je uzemněn negativní pól.

- Nabíjení baterie s uzemněným negativním pólem:

  - Ujistěte se, že černý nabíjecí kabel (- připojení) se nedotýká vedení paliva.

  - Připojte černý nabíjecí kabel (-) k mínus pólu baterie (-) a červený kabel k plus pólu baterie (+).

- Nabíjení baterie s uzemněným pozitivním pólem:

  - Ujistěte se, že červený nabíjecí kabel (+ připojení) se nedotýká vedení paliva.

  - Připojte červený nabíjecí kabel (+) k plusovému pólu baterie (+) a černý kabel k mínus pólu baterie (-).

- Nabíjení baterie nepřipojené k vozidlu:

- Před připojením nebo odpojením nabíjecích kabelů, je nutné odpojit zdrojový kabel ze zásuvky.

- Připojte červený nabíjecí kabel (+) k pozitivnímu pólu baterie (+) a černý kabel (-) k negativnímu pólu baterie (-).

- Permanentní připojení k baterii vozidla (kabel s očkovým konektorem = přísl. č. 15)

Varování: Během instalace , nepřipojujte nabíječku ke kabelu s očkovým konektorem.

- Připojte červený kabel k pozitivnímu pólu baterie.

- Připojte černý kabel k negativnímu pólu baterie.

- Upněte kabel ke kostře vozidla.

Ujistěte se, že kabel není poškozený nebo v kontaktu

s horkým povrchem či ostrými hranami.

- Nyní můžete připojit konektor kabelu.

- Po nabití odpojte nabíječku ze zdroje. Poté odpojte uzemnění a připojení baterie, dodržujte pořadí. V případě permanentního připojení k baterii vozidla nejprve odpojte nabíječku ze zdroje, poté odpojte připojení k baterii.

Výběr funkcí

Gystech 7000 nabízí 5 módů: 2 nabíjecí módy a 3 specifické.

Pro výběr vhodného módu se řiďte následující tabulkou a pokyny

Pozn.  Pro nabíjení baterií v cyklu použijte COLD(podmínky v zimě) mód.

Výběr nabíjecího módu

Při zahájení nabíjení spustí stroj poslední zvolený mód a automaticky zkontroluje napětí baterie (12V/24V).

Stiskněte  pro výběr nabíjecího módu. Pořadí je takové:

Pro zvolení 5A podpůrného módu stiskněte  po dobu 3 vteřin.

Nabíjecí módy

Pro 12V baterie

12V mód (+0°C)

Stroj začne nabíjet proudem 7A +/- 10%. Nabíjení pokračuje v různých úrovních, dokud nedosáhne nabití baterie na hodnotu 14,4V +/- 0,25V. Poté je dodáván stálý proud, aby byla baterie plně nabita.

12V mód (-0°C)

Stroj začne nabíjet proudem 7A +/- 10%. Nabíjení pokračuje v různých úrovních, dokud nedosáhne nabití baterie na hodnotu 14,4V +/- 0,25V. Poté je dodáván stálý proud, aby byla baterie plně nabita.

24V mód (+0°C)

Stroj začne nabíjet proudem 3,5A +/- 10%. Nabíjení pokračuje v různých úrovních, dokud nedosáhne nabití baterie na hodnotu 28,8V +/- 0,25V. Poté je dodáván stálý proud, aby byla baterie plně nabita.

24V mód (-0°C)

Stroj začne nabíjet proudem 3,5A +/- 10%. Nabíjení pokračuje v různých úrovních, dokud nedosáhne nabití baterie na hodnotu 28,8V +/- 0,25V. Poté je dodáván stálý proud, aby byla baterie plně nabita.

Nabíjecí proces a indikátory

Jakmile připojíte nabíječku k baterii a jakmile začne nabíjecí proces, stroj automaticky detekuje napětí baterie.

Různé úrovně nabití jsou znázorněny světelnými indikátory.

Nabíjecí čas

Specifické módy

Obnovovací mód

Tato funkce je vhodná pro obnovení většiny 12V baterií o kapacitě 14Ah-230Ah, které začínají sulfatizovat (což nastává, jakmile je baterie ponechána hluboce vybita jeden a více dnů). Před použitím tohoto módu je nutné nejprve odpojit baterii od vozidla. Při tomto módu dodává nabíječka napětí 16,5V +/- 0,2V s omezeným proudem 1,5A +/-10%. Pokud je baterie hluboce vybita (4,5V), aktivuje se tato funkce během max. 3 hodin. Jakmile bude možné baterii znovu nabít, přepne se stroj automaticky do nabíjecího módu: indikátor RECOVER začne blikat jinak (0,5s svití/1s zhasne) a indikátor nabití svítí dle stavu nabití baterie.

Mód 13,6V/Max.

Tato funkce je vhodná pro udržení nabíjecího procesu u 12V, vodotěsných nebo bezúdržbových baterií (SLA, GEL, AGM, VLRA) o kapacitě 14Ah až 230Ah po delší dobu (např. zazimování). Tato funkce je také vhodná pro baterie, jejichž kapacita  měla být neustále udržována na maximum (např. golfové vozíky, baterie u záchranky atd.)

5A podpůrný mód

Tento mód promění Vaši nabíječku v náhradní zdroj (bez nutnosti připojení baterie). Nabíječka dodává napětí 12V s omezeným proudem 5A +/-0,5A. U tohoto módu je vypnuta ochrana proti jiskření. Avšak ochrana proti změně polarity je stále aktivní.

Pro aktivaci tohoto módu stiskněte po dobu 3 vteřin tlačítko .

Ochrana

GYSTECH 7000 je vybaven ochranou proti zkratu a obrácení polarity. Ochrana proti jiskření zabraňuje vzniku jiker při zapojení k baterii (ochrana je vypnuta u 5A podpůrného módu). Nabíječka také chrání sama sebe (přerušení nabíjení a rozsvícený indikátor  jakmile je napětí nižší než 4,5V +/-0,5V u 12V baterií a nižší než 16V+/-0,5V u 24V baterií). GYSTECH 7000 je vybaven tepelným senzorem. Jakmile se nabíječka příliš zahřeje, nebo pokud je okolní teplota příliš vysoká, odpojí stroj přívod ze zdroje, aby tak předešla poškození. Nabíječka se automaticky sama zapne jakmile je teplota znovu v pořádku.

Závady, příčiny, řešení

V případě jakékoli závady se automaticky zapnou veškeré ochrany a rozsvítí se indikátor zapnutí. Systém setrvá v této pozici dokud nezasáhne uživatel.

Prohlášení o shodě

Společnost GYS prohlašuje, že stroj popsaný v tomto návodu je vyroben v souladu s požadavky následujících evropských norem:

- Norma nízkého napětí: 2006/95/EC - 12.12.2006 (upravena 93/68/EEC)

- Norma EMC: 2004/108/EC – 15.12.2004 (upravena 92/31/EEC, 93/68/EEC, 91/263/EEC, 93/97/EEC)

A proto vyhovuje následujícím standardům:

- EN60335-2-29 a EN55014 a EN61000

Přední strana stroje

            - Výběr módu

            - Indikátor ochrany

            - Obrácená polarita/Chyba

            - Proces nabíjení

            - Plně nabito

            - 5A podpůrný mód

            - Mód 12V -O°C

            - Mód 12V +O°C

            - Mód 24V -O°C

            - Mód 24V +O°C

            - Mód 13,6V/Max.

            - Mód obnovení

            - Prostor pro instalaci

            - Zdrojový kabel

            - Kabel pro permanentní připojení

            - Kleště pro připojení k baterii

Poskytnutí záruky

Obsahem záruky je zodpovědnost za to, že dodaný stroj má v době dodání a po dobu záruky vlastnosti stanovené závaznými technickými podmínkami a normami. Odpovědnost za vady, které se na stroji vyskytnou po jeho prodeji v záruční době, spočívá v povinnosti bezplatného odstranění vady výrobcem stroje, nebo servisní organizací pověřenou výrobcem. Doba záruky začíná běžet dnem předání stroje kupujícímu, případně dnem možné dodávky. Výrobce tuto lhůtu prodlužuje na 24 měsíců. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace až do doby, kdy je stroj opraven. Podmínkou platnosti záruky je aby byl  stroj používán způsobem a k účelům, pro které je určen. Jako vady se neuznávají poškození a mimořádná opotřebení, která vznikla nedostatečnou péčí či zanedbáním i zdánlivě bezvýznamných vad, nesplněním povinností majitele, jeho nezkušeností nebo sníženými schopnostmi, nedodržením předpisů uvedených v návodu pro obsluhu a údržbu, užíváním stroje k účelům, pro které není určen. Při údržbě stroje musí být výhradně používány originální díly výrobce. V záruční době nejsou dovoleny jakékoliv úpravy nebo změny na přístroji, které mohou mít vliv na funkčnost jednotlivých součástí stroje. Nároky ze záruky musí být uplatněny neprodleně po zjištění výrobní vady nebo materiálové vady, a to u výrobce nebo prodejce. Pro účely reklamace je třeba vždy se strojem doložit i tento záruční list. Pokud nebude takto prokázán datum prodeje, nebude záruka uznána a stroj bude opraven na účet provozovatele. Jestliže se při záruční opravě vymění vadný díl, přechází vlastnictví vadného dílu na servisní středisko.

Záruční a servisní opravy

Záruční opravy provádí dovozce nebo jím autorizované servisní organizace.

Provádění záručních oprav:  Zašlete reklamovaný stroj přepravní službou nebo jej předejte přímo na  adrese firmy META WELD s.r.o., K. Marxe 798, 434 01 MOST, tel/fax: 476 108 062

Obdobným způsobem postupujte i v případě  pozáručních oprav.

ZÁRUČNÍ  LIST

Název stroje:                                 GYSTECH 7000

Datum prodeje:

Záruční doba stroje:                          24 měsíců od data prodeje

Záruční podmínky jsou uvedeny v návodu k obsluze a údržbě v článku Servis.

Dovozce: META WELD s.r.o.,  K.Marxe 798,   434 01  MOST,    tel/fax: 476 108 062

| Datum nahlášení opravy | Datum provedení opravy | Číslo montážního listu | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |