Hydraulické stahováky HHL

(HHL-5, HHL-10, HHL-20, HHL-30, HHL-50)

Popis

Hydraulický stahovák je ideálním produktem nahrazujícím tradiční stahováky. Jeho obsluha je pohodlná, snadná a flexibilní. Vyznačuje se nízkou hmotností a malými rozměry. Najde využití v továrnách i v servisech.

Princip práce

Stahovák s hydraulickým válcem a integrovanou pumpou jako zdrojem pohonu, kterým se vysouvá píst směrem dopředu. Plochy upínacích ramen mohou být rychle seřízeny maticí do požadované vzdálenosti vpřed i vzad. Pumpováním páky ručního čerpadla se pod vysokým tlakem vysouvá píst hydraulického válce směrem vpřed. Upínací ramena se pohybují dozadu společně se stahovaným předmětem.

Parametry

| Typ | HHL-5 | HHL-10 | HHL-20 | HHL-30 | HHL-50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| síla (t) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| max. zdvih pístu (mm) | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| max. upínací hloubka (mm) | 140 | 160 | 195 | 210 | 250 |
| max. rozevření (mm) | 200 | 250 | 350 | 400 | 500 |

Použití

Upozornění: Podle vnějšího průměru předmětu, vzdálenosti a potřebné síly, je vhodné před použitím vybrat odpovídající velikost hydraulického stahováku, zajistit ochranu před přetížením a vyhnout se tak poškození.

- Při prvním použití utáhněte vřeteno olejového ventilu.

- Seřiďte čelisti ramen tak, aby se držely předmětu.

- Pumpováním rukojetí páky ručního čerpadla nahoru a dolů, což odpovídá pohybu čelistí dozadu, bude předmět stahován dolů.

- Vysunutí hydraulického válce stahováku je 60 mm, takže nemůže být větší než 60 mm. Pokud nedošlo ke stažení, včas zastavte, povolte vřeteno olejového ventilu, nechte pístnici válce stáhnout se zpět, při dalším pokusu pokračujte podle kroků 1, 2, 3.

- Pokud chcete dosáhnout toho, aby se pístnice válce stáhnula zpět, je nutné povolit vřeteno ventilu proti směru hodinových ručiček kousek po kousku, pístnice válce se vrátí zpět k postupnému stahování podle působení pružiny.

- Při pracovní teplotě -5°C až 45°C použijte olej (CB443-84) N15 strojní olej. Při -20°C až -5°C použijte (CB442-64) vřetenový olej.

- Pro prevenci poškození z důvodu přetížení je hydraulika nastavená tak, aby při přetížení došlo automaticky k uvolnění ventilu, pokud předmět překročí určité stanovené zatížení, hydraulická pumpa automaticky přeteče olej, součást nebude dále ustupovat a je potřeba zvolit silnější typ stahováku.

Upozornění:

- Zařízení používejte pouze pro účel, pro které je určeno.

- Pro práci používejte odpovídající typ hydraulického stahováku. Nesnažte se zařízení přetěžovat. Nikdy nepřekračujte max. zatížení hydraulického válce.

- Udržujte zařízení mimo dosah dětí a nepovolaných osob.

- Nestrkejte ruce nebo nohy do pracovního prostoru.

- Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.

- Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny.

- Zajistěte správnou údržbu zařízení.

- Zařízení nepoužívejte, zjistíte-li jakékoli jeho poškození.

- Před použitím zařízení zkontrolujte, zda jsou pevně dotaženy všechny šrouby.

- Před začátkem práce zkontrolujte těsnost všech spojů a případné netěsnosti ihned odstraňte.

- Před rozpojením spojů vždy zajistěte uvolnění provozního tlaku na atmosférický.

- Zařízení není určeno pro práci pod vodou ani ve vlhkém prostředí.

- Udržujte zařízení mimo dosah nadměrného tepla a ohně.

- Pokud zařízení nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.

- Stopový únik kapaliny z hydraulické pumpy a hydraulických pracovních válců je standardní vlastností každé hydraulické pumpy a pracovního válce a není nijak na závadu činnosti. Její úbytek je nutné průběžně doplňovat.

- Dodržujte výměnné lhůty hydraulické kapaliny.

- Při výměně, doplňování a manipulaci dbejte na čistotu hydraulické kapaliny. Nečistoty podstatně snižují životnost zařízení a způsobují nenávratné poškození zařízení.

- Nepřekračujte maximální vysunutí pístnice.

Údržba

Zařízení udržujte v čistotě. Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků.

Nečistoty, které vniknou do zařízení, mohou způsobit jeho poškození.

Na čištění nepoužívejte agresivní čistící prostředky a rozpouštědla.

Podle potřeby vyměňujte hydraulický olej.