Pákový mazací lis 25213

- Plnění pomocí MATOFÜLL plnící pumpy

Odstraňte koncovku z plnící hadice dodávanou s pákovým mazacím lisem. Připojte plnící hadici pákového mazacího lisu na adaptér plnící pumpy a pumpujte pákou, dokud válec pákového mazacího lisu nebude zcela naplněn, kdy ucítíte odpor.

- Plnění pomocí tuby (400g)

Odšroubujte hlavu pákového mazacího lisu, vytáhněte pístnici tak, jak je to možné, vložte tubu do válce pákového lisu, ujistěte se, že oba konce jsou otevřené.

- Plnění pomocí stěrky

Odšroubujte hlavu pákového mazacího lisu, vytáhněte pístnici tak, jak je to možné, pomocí stěrky po malých částech naplňte válec mazacího lisu. Při plnění se vyvarujte vzniku vzduchových bublin

- Plnění ponořením je také možné

- Uzavření po naplnění

Našroubujte hlavu zpět na pákový mazací lis, uvolněte pístnici stisknutím odjišťovaní páčky a zcela stlačte mazivo ve válci.

UPOZORNĚNÍ!

Nesprávné používání může mít za následek vážné zranění. Nikdy nemiřte natlakovaným mazacím lisem na osoby. Zkontrolujte, nejsou-li na hadici známky poškození, netěsnosti nebo ztráty koncovky, je-li nezbytné, vyměňte.

Používejte pouze originální náhradní díly.

Pákový mazací lis 25213

- Plnění pomocí MATOFÜLL plnící pumpy

Odstraňte koncovku z plnící hadice dodávanou s pákovým mazacím lisem. Připojte plnící hadici pákového mazacího lisu na adaptér plnící pumpy a pumpujte pákou, dokud válec pákového mazacího lisu nebude zcela naplněn, kdy ucítíte odpor.

- Plnění pomocí tuby (400g)

Odšroubujte hlavu pákového mazacího lisu, vytáhněte pístnici tak, jak je to možné, vložte tubu do válce pákového lisu, ujistěte se, že oba konce jsou otevřené.

- Plnění pomocí stěrky

Odšroubujte hlavu pákového mazacího lisu, vytáhněte pístnici tak, jak je to možné, pomocí stěrky po malých částech naplňte válec mazacího lisu. Při plnění se vyvarujte vzniku vzduchových bublin

- Plnění ponořením je také možné

- Uzavření po naplnění

Našroubujte hlavu zpět na pákový mazací lis, uvolněte pístnici stisknutím odjišťovaní páčky a zcela stlačte mazivo ve válci.

UPOZORNĚNÍ!

Nesprávné používání může mít za následek vážné zranění. Nikdy nemiřte natlakovaným mazacím lisem na osoby. Zkontrolujte, nejsou-li na hadici známky poškození, netěsnosti nebo ztráty koncovky, je-li nezbytné, vyměňte.

Používejte pouze originální náhradní díly.